## Испарительные установки СУГ PP-TEC

Тех. Задание

TEC- 20V

# Комплектная испарительная установка TEC-20V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 20 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 20 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 260 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/3,4 кВт/230 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 20 кг/час (пропан при 1,013 бара);

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 3700Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана при давлении 1,013 бар - 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 230В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателем жидкости и механизмом механической отсечки;

- Магнитный клапан;

- Регулятор среднего давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: шхвхг 800х1000х400.

Установка комплектно собрана, проверена давлением.

TEC- 25V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-25V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 25 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 25 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 325 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/4,2 кВт/230 В |

- Производительность 25 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 325кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Электропитание испарителя 230В / 50Гц / 4,2кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

- Габаритные размеры: шхвхг 800х1000х400

TEC- 30V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-30V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 30 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 30 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 390 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/5,1 кВт/230 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 30кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Расчётное давление 25 Бар

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Потребляемая электрическая мощность при включении 4000Вт

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 230В/50Гц

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

- Габаритные размеры: ШхВхГ 800х1000х400

Установка комплектно собрана, проверена давлением.

TEC- 35V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-35V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 35 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 35 кг/ч |
| Вес | 135 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 455 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/5,1 кВт/230 В |

- Производительность 35 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 425кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Электропитание испарителя 230В / 50Гц / 5,1кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

- Габаритные размеры: шхвхг 800х1000х400

TEC- 40V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-40V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 40 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 40 кг/ч |
| Вес | 135 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 520 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/6,8 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 40кг/час;

- Давление на выходе до (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 6000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель PP-TEC 500 в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателем жидкости и механизмом механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 800х600х400.

TEC- 50V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-50V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 50 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 50 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 650 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/8,5 кВт/380 В |

- Производительность 50 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 650кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Электропитание испарителя 230В / 50Гц / 8,5кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 60V

# TEC 60V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 60 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 60 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 780 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/10,2 кВТ/380 В |

- Производительность 60кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 13000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель PP-TEC 1000 в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателемя жидкости и механизмом механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 800х600х400.

TEC- 70V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-70V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 70 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 70 кг/ч |
| Вес | 230 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 910 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/11,9 кВт/380 В |

Основные технические характеристики:

- Производительность 70 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 910 кВт

- Вес 230кг

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 230В / 50Гц / 11,9кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 80V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-80V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 80 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 80 кг/ч |
| Вес | 230 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 1040 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/13,6 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 80 кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 13000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана при давлении 1,013 бар - 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель PP-TEC 1000 в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателемя жидкости и механизмом механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 800х600х400.

TEC- 100V

# Испарительная установка СУГ TEC 100V

Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 100 кг/час)

| Производительность | 100 кг/ч |
| --- | --- |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 1300 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/17 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 100кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ15/РУ25, выход фланец ДУ25/РУ25;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 15000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма - 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан;

- Регулятор среднего давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 800х1200х400.

TEC- 120V

# Испарительная установка СУГ TEC 120V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 120 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 120 кг/ч |
| Вес | 230 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 1560 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/20,4 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 120кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ15/РУ25, выход фланец ДУ25/РУ25;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 18000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателем жидкости и механизмом механической отсечки

- Магнитный клапан;

- Регулятор среднего давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1000х1600х400.

TEC- 160V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-160V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 160 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 160 кг/ч |
| Вес | 360 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 2080 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/27,2 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 160кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 26000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Испаритель PP-TEC 2000 в корпусе из нержавеющей стали с интегрированным отсекателем жидкости и механизмом механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1600х1000х400.

TEC- 180V

Комплектная испарительная установка СУГ TEC-180V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 180 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 180 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 2340 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/30,6 кВт/380 В |

- Производительность 180 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 2340кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 230В / 50Гц / 30,6кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

# TEC- 200V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-200V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 200 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 200 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 2600 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/34 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 200кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 22000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Два параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателя жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1600х1600х400.

TEC- 240V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 240 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 240 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 3120 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/40,8 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 240кг/час;

- Давление на выходе до (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 40000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Два параллельно подключенных испарителя PP-TEC 1500 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателями жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1600х1800х400.

TEC- 260V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-260V

Испарительная установка Сжиженного Углеводородного Газа (СУГ)

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 260 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 260 кг/ч |
| Вес | 590 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 3380 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/44,2 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 260 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 3380кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 230В / 50Гц /44,2кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 300V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-300V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 300 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 300 кг/ч |
| Вес | 590 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 3900 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/51 кВт/380В В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 300кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 38000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Два параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателями жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1600х1600х400.

TEC- 350V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-350V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 350 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 350 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 4550 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/59,5 кВт/380В В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 350кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 52000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана при давлении 1,013 бар 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Два параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателя жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 1600х1600х400.

TEC- 400V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-400V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 400 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 400 кг/ч |
| Вес | 860 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 5200 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/68 кВт/380В В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 400кг/час;

- Давление на выходе до (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ32/РУ40, выход фланец ДУ65/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 44000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Три параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателями жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 2400х1800х400.

TEC- 450V

# Комплектная испарительная установка СУГ TEC-450V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 450 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 450 кг/ч |
| Вес | 890 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 5850 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/76,5 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 450 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 5850кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 76,5кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 500V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 500 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 500 кг/ч |
| Вес | 890 |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 6500 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/85 кВт/380В В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 500кг/час (пропан при 1,013 бара);

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- Расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ50/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 78000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110Вт;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- Три параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателями жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Универсальный двухступенчатый регулятор давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 2400х1800х500.

TEC- 520V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 520 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 520 кг/ч |
| Вес | 890 |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 6760 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/88,4 кВт/380В В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 520 кг/час

- Вес 890кг

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 6760кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 230В / 50Гц / 88,4кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор среднего давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 560V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 560 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 560 кг/ч |
| Вес | 890 |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 7280 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/95,2 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 560 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 7280кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 95,2кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 600V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 600 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 600 кг/ч |
| Вес | 1100 кг |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 7800 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/102 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 600кг/час;

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!);

- расчётное давление 25 бар;

- Вход фланец ДУ32/РУ40, выход фланец ДУ80/РУ40;

- Исполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2;

- Потребляемая электрическая мощность при включении 66000Вт;

- Потребление мощности на испарение одного килограмма пропана 110В;

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE;

- Напряжение питания 400В/50Гц;

- Степень защиты IP64.

В комплект поставки входит:

- 4 параллельно подключенных испарителя PP-TEC 2000 (каждый 160кг/час) в корпусах из нержавеющей стали с интегрированными отсекателями жидкости и механизмами механической отсечки;

- Магнитный клапан на входе каждого испарителя;

- Регулятор среднего давления;

- Регулятор низкого давления;

- Защитный шкаф;

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры;

- Комплект документации на русском языке;

- Габаритные размеры: ШхВхГ 2400х1800х400.

TEC- 640V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 640 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 640 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 8320 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/108,8 кВт/380 В |

Начало формы

Конец формы

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 640 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 8320кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 108,8кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 720V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 720 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 720 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 7800 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/122,4 кВт/380 В |

Начало формы

Конец формы

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 720 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 7800кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 122,4кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 780V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 780 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 780 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 10140 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/132,6 кВт/380 В |

Начало формы

Связаться

Конец формы

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 780 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 10140кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 132,6 кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 840V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 840 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 840 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 10920 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/142,8 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 840 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 10920кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 142,8кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 960V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 960 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 960 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 12480 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/163,2 кВт/380 В |

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 960 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 12480кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 163,2кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке

TEC- 1250V

| Испарительная установка электрического подогрева PP-TEC (производительность 1250 кг/час) |
| --- |
| Производительность | 1250 кг/ч |
| Вес |  |
| Электрощит | Встроен |
| Мощность котла | 16250 кВт |
| Электропитание | 50 Гц/212,5 кВт/380 В |

Начало формы

Конец формы

Основные технические характеристики и параметры:

- Производительность 1250 кг/час

- Давление на выходе до... (Внимание! Необходимое давление на выходе установки указывайте в заказе!)

- Вход фланец ДУ25/РУ40, выход фланец ДУ25/РУ40

- Выполнение для установки в взрывоопасной зоне категории Ex-Zone 2

- Мощность котла 16250кВт

- Электрическое исполнение согласно нормам VDE

- Напряжение питания 400В / 50Гц / 212,5кВт

- Степень защиты IP64

В комплект поставки входит:

- Магнитный клапан

- Регулятор давления

- Защитный шкаф

- Комплект запорной, контрольной и предохранительной арматуры

- Комплект документации на русском языке